## Slide 1: Ανιχνευση μη τεχνικων απωλειων με συστηματα μηχανικης μαθησης
Ταδε οκτωβρη – μητσελοσ αθανασιοσ

## Slide 2: Ρευματοκλοπεσ στην ελλαδα
Εταιρίες | Εκατομμύρια €
ΔΕΗ | 120-125
ΥΚΩ | 21
ΕΤΜΕΑΡ | 32
ΑΔΜΗΕ | 7,3
ΔΕΔΔΗΕ | 26,5
Σύνολο | 206,8-211,8
Επέμβαση στο μετρητή
Απευθείας σύνδεση
Ακανόνιστες χρεώσεις
Απλήρωτοι λογαριασμοί

## Slide 3: Διαδικασια αξιοποιησησ χρονοσειρων
Προεπεξεργασία δεδομένων έξυπνων μετρητών
Προσομοίωση απάτης
Ταξινόμηση καταναλωτών με αλγορίθμους/συστήματα μηχανικής μάθησης

## Slide 4: Προεπεξεργασια δεδομενων εξυπνων μετρητων
ID | ημέρα ώρα | kWh
1392 | 19503 | 0.140
1392 | 19504 | 0.138
... | ... | ...
1187 | 22028 | 1.367
1187 | 22029 | 1.425
1392 | 19940 | 0.234
Τα δεδομένα οργανώθηκαν ως εξής:
4.500 οικιακοί καταναλώτες και μικρομεσσαίες επιχειρήσεις.
Μετρήσεις για 1 έτος με μισάωρες μετρήσεις.

## Slide 5: Προσομοιωση απατης
Επιλογή ημέρας εκκίνησης κλοπής από κανονική κατανομή με μ=182,5 και σ=56,15.
Επιλογή έντασης απάτης από βήτα κατανομή με α=6, β=3.
Επιλογή ποσοστού καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες (10%).

## Slide 6: Ταξινομηση καταναλωτων με αλγοριθμουσ/συστηματα μηχανικησ μαθησησ
Επιβλεπόμενοι αλγόριθμοι
Μη επιβλεπόμενα συστήματα
Ημι-επιβλεπόμενα συστήματα

## Slide 7: Αλγοριθμοι επιβλεπομενης μαθησης
Γραμμικοί Ταξινομητές
L2 ομαλοποιημένη λογιστική παλινδρόμηση (πρωτεύον)
L2 ομαλοποιημένος ταξινομητής με L2 συνάρτηση κόστους διανυσμάτων υποστήριξης (δυικό)
L2 ομαλοποιημένος ταξινομητής με L2 συνάρτηση κόστους διανυσμάτων υποστήριξης (πρωτεύον)
L2 ομαλοποιημένη ταξινομητής με L1 συνάρτηση κόστους διανυσμάτων υποστήριξης (δυικό)
Αποτελέσματα Γραμμικών Ταξινομητών
Αλγ. | DR | FPR | Acc. | F1 | BDR
1 | 75,65 | 1,38 | 96,67 | 79,45 | 86
2 | 80 | 1,46 | 96,96 | 81,78 | 86
3 | 80 | 1,46 | 96,96 | 81,78 | 86
4 | 80,87 | 1,54 | 96,96 | 81,94 | 85

## Slide 8: Συστηματα μη επιβλεπομενησ μαθησησ
Κανονικοποίηση χρονοσειρών [-1,1]
Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
Απενοχοποίηση σε όσους έχουν κάτω απο 3 χαρακτηριστικά

## Slide 9: Αποτελεσματα μη επιβλεπομενου αλγοριθμου ως προς την μεταβολη τησ ενταση

## Slide 10: Συστηματα ημι-επιβλεπομενησ μαθησησ
Κανονικοποίηση χρονοσειρών [-1,1]
Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
Απενοχοποίηση σε όσους έχουν κάτω απο 3 χαρακτηριστικά
Μείωση διάστασης
Ανίχνευση ανωμαλιών

## Slide 11: Αποτελεσματα ημι-επιβελομενου συστηματοσ ως προσ την μεταβολη τησ εντασησ

## Slide 12: Συγκριση αποτελεσματων
Επιβλεπόμενος αλγόριθμος
Μη επιβλεπόμενο σύστημα
Ημι-επιβλεπόμενο σύστημα