## Slide 1: Ανιχνευση μη τεχνικων απωλειων με συστηματα μηχανικησ μαθησησ
Ταδε οκτωβρη – μητσελοσ αθανασιοσ

## Slide 2: Ρευματοκλοπεσ στην ελλαδα
Εταιρίες | Εκατομμύρια €
ΔΕΗ | 120-125
ΥΚΩ | 21
ΕΤΜΕΑΡ | 32
ΑΔΜΗΕ | 7,3
ΔΕΔΔΗΕ | 26,5
Σύνολο | 206,8-211,8
Επέμβαση στο μετρητή
Απευθείας σύνδεση
Άτυπες ρυθμίσεις χρέωσης
Απλήρωτοι λογαριασμοί
Πηγή: ΔΕΗ, Δελτίο τύπου 5/5/2017
Διαφυγόντα έσοδα βάσει ΡΑΕ

## Slide 3: Διαδικασια αξιοποιησησ χρονοσειρων
Προεπεξεργασία δεδομένων έξυπνων μετρητών
  Καθάρισμα δεδομένων
  Επιλογή καταναλωτών
  Επιλογή χρονικού πεδίου
Προσομοίωση απάτης
  Καθορισμός διαφορετικών τύπων απάτης
  Επιλογή έντασης απάτης
  Επιλογή ποσοστού προσομοίωσης καταναλωτών
Ταξινόμηση καταναλωτών με μηχανική μάθηση
  Επιλογή/Αξιολόγηση αλγορίθμων
  Δημιουργία συστημάτων
  5.000 οικιακοί καταναλωτές
  600 μικρομεσσαίες επιχειρήσεις
  Διάρκεια συλλογής: 2009-2011

## Slide 4: Προεπεξεργασια δεδομενων εξυπνων μετρητων
ID | ημέρα ώρα | kWh
1392 | 19503 | 0.140
1392 | 19504 | 0.138
... | ... | ...
1187 | 22028 | 1.367
1187 | 22029 | 1.425
1392 | 19940 | 0.234
Τα δεδομένα οργανώθηκαν ως εξής:
4.500 οικιακοί καταναλωτές και μικρομεσσαίες επιχειρήσεις.
Μετρήσεις για 1 έτος με μισάωρες μετρήσεις.
Στιγμιότυπο αρχείου έξυπνων μετρητών

## Slide 5: Προσομοιωση απατησ
Τύπου 1
Τύπου 3
Τύπου 2
Σταθερή ένταση σε όλο το έτος
Συνεχόμενη απάτη
Κάθε μέρα διαφορετική ένταση
Διακοπτόμενη απάτη
Κάθε ώρα διαφορετική ένταση
Διακοπτόμενη απάτη

## Slide 6: Επιλογη προσομοιωσησ
Επιλογή ημέρας εκκίνησης κλοπής από κανονική κατανομή με μ=182,5 και σ=56,15.
Επιλογή έντασης απάτης από βήτα κατανομή με α=6, β=3.
Επιλογή ποσοστού καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες (10%).
Τυχαία επιλογή καταναλωτών

## Slide 7: Ταξινομηση καταναλωτων με αλγοριθμουσ/συστηματα μηχανικησ μαθησησ
Επιβλεπόμενοι αλγόριθμοι
Μη επιβλεπόμενα συστήματα
Ημι-επιβλεπόμενα συστήματα
Εκπαίδευση με ζευγάρια παραδειγμάτων και γνωστών αποτελεσμάτων
Τα δεδομένα δεν έχουν γνωστά αποτελέσματα
Τα δεδομένα είναι μια μίξη από γνωστά και άγνωστα αποτελέσματα

## Slide 8: Μετρικεσ αξιολογησησ
TP=πλήθος των σωστών προβλέψεων στο θετικό αποτέλεσμα
TN=πλήθος των σωστών προβλέψεων στο αρνητικό αποτέλεσμα
FN=πλήθος των λανθασμένων προβλέψεων στο θετικό αποτέλεσμα (αρνητική πρόβλεψη)
FP=πλήθος των λανθασμένων προβλέψεων στο αρνητικό αποτέλεσμα (θετική πρόβλεψη)
=πιθανότητα απάτης

## Slide 9: Αλγοριθμοι επιβλεπομενης μαθησης
Δοκιμή επιβλεπόμενων ταξινομητών
Αλγόριθμοι LIBLINEAR
  Λογιστική Παλινδρόμηση
  Γραμμικά SVM
  SVM Crammer και Singer
Αλγόριθμοι LIBSVM
  SVM χωρίς πυρήνα
  SVM με RBF πυρήνα
Γραμμικό SVM σε όλες τις απάτες
Τύπος | DR | FPR | Acc. | F1 | BDR
1 | 81,43 | 1,24 | 96,96 | 84,76 | 88
2 | 22,63 | 7,25 | 85,63 | 24,22 | 26
3 | 23,78 | 10,36 | 82,67 | 22,52 | 20
Μικτός | 27,13 | 7,37 | 86,37 | 27,56 | 29
Επιβλεπόμενοι ταξινομητές (απάτες τύπου 1)
Αλγόριθμοι | DR | FPR | Acc. | F1 | BDR
Λογιστική Παλινδρόμηση | 75,65 | 1,38 | 96,67 | 79,45 | 86
Linear SVM (LIBLINEAR) | 80 | 1,46 | 96,96 | 81,78 | 86
Crammer Singer SVM | 81,74 | 1,94 | 96,67 | 80,69 | 82
Linear SVM (LIBSVM) | 81,43 | 1,24 | 96,96 | 84,76 | 88

## Slide 10: Εξαγωγη χαρακτηριστικων
Γενικά χαρακτηριστικά
Ετήσια μέση τιμή ωριαίας κατανάλωσης
Ετήσια τυπική απόκλιση ωριάιας κατανάλωσης
Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά*
Κινούμενος μέσος όρος μηνιαίου μέσου όρου
Κινούμενος μέσος όρος μηνιαίας τυπικής απόκλισης
Συμμετρική διαφορά καταναλώσεων
Συμμετρική διαφορά τυπικής απόκλισης
Τμηματική διαφορά κατανάλωσης με όμοιους καταναλωτές
Τμηματική διαφορά τυπικής απόκλισης με όμοιους καταναλωτές
*Αν το χαρακτηριστικό δεν έχει μεγάλη τιμή τίθεται μηδέν.

## Slide 11: Συστηματα μη επιβλεπομενησ μαθησησ
Κανονικοποίηση χρονοσειρών
  Κανονικοποίηση ετήσιου διανύσματος
  Εύρος κανονικοποίησης [-1,1]
Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
  1 συστάδα με φυσιολογικές καταναλώσεις
  1 συστάδα με ιδιόμορφες καταναλώσεις
Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
  2 γενικά χαρακτηριστικά
  6 εξειδικευμένα χαρακτηριστικά
Εφαρμογή κανόνα
  Απενοχοποίηση όταν οι καταναλωτές έχουν λιγότερα από 3 εξειδικευμένα χαρακτηριστικά

## Slide 12: Αποτελεσματα μη επιβλεπομενου αλγοριθμου ως προς την μεταβολη τησ ενταση
Λεπτομέρειες δοκιμής
4.500 καταναλωτές
10% καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες
Απάτη τύπου 1
Παρατηρήσεις
Έντονες μεταβολές μέχρι 50% έντασης κλοπής
Ομαλή αύξηση DR μετά το 50%
Σταθεροποίηση FPR μετά το 50%
Υψηλό DR
FPR με περιθώρια βελτίωσης

## Slide 13: Συστηματα ημι-επιβλεπομενησ μαθησησ
Κανονικοποίηση χρονοσειρών
Συσταδοποίηση σε 2 συστάδες
Εξαγωγή 8 χαρακτηριστικών
Εφαρμογή κανόνα
Μείωση διάστασης
  Principal Component Analysis
  Οπτικοποίηση χαρακτηριστικών σε 2 διαστάσεις
Κανονικοποίηση χαρακτηριστικών
  Εύρος κανονικοποίησης [0,1]
Ανίχνευση ανωμαλιών
  Πολυμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή
Λογικές Πράξεις μεταξύ ταξινομητών
  AND/OR

## Slide 14: Οπτικοποιηση χαρακτηριστικων με μειωση διαστασησ
Οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκονται στο κέντρο των αξόνων
Πάνω αριστερά βρίσκονται οι μικρομεσσαίες επιχειρήσεις
Κάτω δεξιά βρίσκονται οι καταναλωτές με ιδιαίτερα χαμηλές-ύποπτες καταναλώσεις
Διαστάσεις | DR | FPR | Acc. | F1 | BDR
8 | 71,09 | 2 | 95,49 | 74,64 | 80
2 | 79,01 | 2,51 | 95,59 | 78,65 | 78

## Slide 15: Πολυμεταβλητη γκαουσιανη κατανομη
Βήματα ταξινόμησης με ανίχνευση ανωμαλιών
70% καταναλωτών εξάγει στατιστικά μεγέθη
30% καταναλωτών βελτιστοποιεί το όριο διαχωρισμού
70% καταναλωτών ταξινομείται βάσει του ορίου διαχωρισμού
Πλατύς κύκλος
Διαχωρίζει όλους τους καταναλωτές με ιδιαίτερες ανάγκες
  Μικρομεσσαίες επιχειρήσεις
  Καταναλωτές με ιδιαίτερες συνήθειες
  Ρευματοκλοπές

## Slide 16: Αποτελεσματα ημι-επιβελομενου συστηματοσ ως προσ την μεταβολη τησ εντασησ
Λεπτομέρειες δοκιμής
4.500 καταναλωτές
10% καταναλωτών με μη τεχνικές απώλειες
Απάτη τύπου 1
Παρατηρήσεις
Ομαλές μεταβολές του DR και FPR
Σταθερά χαμηλό FPR
Σχετικά χαμηλό DR
Ικανοποιητικά αποτελέσματα για πάνω από 60% ένταση κλοπής

## Slide 17: Συγκριση αποτελεσματων
Γραμμικό SVM
Μη επιβλεπόμενο σύστημα με κανόνες
Ανίχνευση ανωμαλιών με πολυμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή
Αλγ. | DR | FPR | Acc. | F1 | BDR
Επιβλ. | 81,43 | 1,24 | 96,96 | 84,76 | 88
Μη επιβλ. | 85,78 | 4,99 | 94,09 | 74,37 | 66
Ημι-επιβλ. | 71,09 | 2 | 95,49 | 74,64 | 80